## Счетчик газа Metrix G4 T (G4T) бытовой диафрагменный с термокомпенсацией - температурной коррекцией

Изготовитель: "APATOR METRIX" S.A., Польша

Назначение: бытовой счётчик газа Metrix G4 T (G4T) объёмный диафрагменный с корректировкой по температуре изготовлен согласно технической документации, соответствующей директивам ЕС о счётчиках газа, российским и международным метрологическим требованиям для измерительных приборов и методов метрологического контроля. Газовый счетчик предназначен для учёта потребляемого углеводородного газового топлива индивидуальными пользователями. На корпус газового счетчика нанесено специальное покрытие, защищающее его от вредного воздействия окружающей среды.

Отличительные особенности: Механическая коррекция объема измеряемого газа по температуре в бытовом счетчике газа Metrix G4 T (G4T) обеспечивает точность и постоянство приведения объема газа к нормальным условиям в широком температурном диапазоне. Возможность съема информации о потребленном объеме газа на компьютер (программное обеспечение для этого поставляется по заказу)

Согласно письму Управления по надзору за общепромышленными опасными объектами, разрешение на применение счётчиков газа фирмы «METRIX» S. A., устанавливаемых на объектах жилищно-коммунального хозяйства, не требуется в следующих случаях:

- при учёте газа, потребляемого оборудованием производственных, административных, общественных и бытовых зданий, где газ используется для пищеприготовления или лабораторных целей; 
- при учёте газа, потребляемого системами автономного отопления и горячего водоснабжения административных, общественных и бытовых зданий с котлами и теплогенераторами без выработки тепловой энергии для производственных целей и (или) предоставления услуг при суммарной тепловой мощности установленного оборудования менее 100 кВт.

Технические характеристики на счетчик газа Metrix G4 T (G4T)

| Параметры | G4Т |
| --- | --- |
| Номинальный расход | 4 |
| Максимальный расход | 6 |
| Минимальный расход | 0,04 |
| Относительная погрешность при расходе |
| От Q мин. до 0,1 Q ном.% не более | +/- 2 |
| Свыше 0,1 Q ном. до Q макс. % не более | +/- 1 |
| Максимальное рабочее давление, кПа | 50 |
| Температура окружаещей среды | -25...+50 |
| Масса, кг | 2.0 |
| Межповерочный интервал | 10 лет |
| Межосевое растояние, мм. | 110 |
| Габаритные размеры, см | 195*212*155 |
| Размеры резьбы штуцеров, дюйм | 3/4 |