## Счетчик газа СГ-1

Изготовитель: ОАО "Радизавод им. А.С. Попова", г. Омск.

Назначение: Счетчик газа бытовой СГ-1 предназначен для измерения объема газа при учете потребления газа индивидуальными потребителями. Зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений Российской Федерации под № 14051-97.

Работа счетчика газа основана на струйно-акустическом принципе измерения расхода - линейной зависимости частоты акустического сигнала струйного генератора от величины протекающего по нему газа.

Измеряемая среда:

-природный газ по ГОСТ 5542-87 
-газовая фаза сжиженного углеводородного газа по ГОСТ 20448-90

Показания счетчика не зависят от температуры и плотности измеряемой среды.

Счетчики выпускаются с ЖК-индикатором: Отсчетное устройство в виде жидкокристаллического индикатора, на котором цифры слева до точки показывают объем газа в кубических метрах, а три цифры после точки соответственно в десятых, сотых и тысячных долях кубического метра.

Основная нагрузка: 4-х комфорочные газовые плиты с духовкой.

Счетчик эксплуатируется при температуре окружающего воздуха от минус 10 °С до 40 °С, относительной влажности воздуха не более 80% при температуре 25 °С.

Межповерочный интервал 10 лет.

Питание счетчика осуществляется от батареи, обеспечивающей работу в течении межповерочного интервала.

Параметры токового выхода (при наличии):

- цена импульса – 10 литров; 
- нагрузка номинальная 5 В, 1 мА; максимальная 30 В, 5 мА.

Технические характеристики

| Параметры | СГ-1 |
| --- | --- |
| Диаметр условного прохода Ду [мм] | 15 |
| Для подключения счетчика к газопроводу на корпусе имеется резьба (по ГОСТ 6357-81) | 1/2 |
| Давление измеряемой среды, не более [кПа] | 5,0 |
| Диапазон измерения расхода газа |
| от Qmin [м3/ч] | 0,04 |
| до Qmax [м3/ч] | 1,2 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности [%] |
| в диапазоне от Qmin до 0,2 Qmax | 3 |
| в диапазоне от 0,2 Qmax до Qmax | 1 |
| Межповерочный интервал | 5 |
| Масса счетчика, не более [кг] | 1,17 |
| Габаритные размеры, мм. | 105*77*65 |
| Средний срок службы счетчика [лет] | 10 |

Сертификат соответствия