## Счетчик газа СГМН-1М-G6 ( 200/250 мм )

Изготовитель: ОАО "Новогрудский завод газовой аппаратуры", Беларусь.

Назначение: счетчик газа СГМН-1М типа G6 предназначен для измерения количества природного газа по ГОСТ 5542-87 или паров сжиженного газа по ГОСТ 20448-90, а также других неагрессивных газов, применяемых в бытовых и производственных целях. Основная область применения счетчиков - жилищно-коммунальное хозяйство.

Гарантии изготовителя: завод-изготовитель гарантирует соответствие счетчика требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и правил монтажа. При несоблюдении требований к размещению и монтажу претензии к качеству работы счетчика не принимаются и гарантийный ремонт не производится. Гарантийный срок устанавливается 18 месяца со дня монтажа.

Укомплектован переходниками 1.

Технические характеристики

| Параметры | G6 |
| --- | --- |
| Номинальный расход Qном. | 6 |
| Максимальны расход Qмакс. | 10 |
| Минимальный расход Qмин. | 0,06 |
| Относительная погрешность при расходе. |
| От Qмин. до 0,1 Qном. % | +/-3 |
| Свыше 0,1 Qном. до Qмакс. % | +/- 1,5 |
| Максимальное рабочее давление кПа | 100 |
| Температура окружающей среды С | -30...+50 |
| Масса | 3,9 |
| Межповерочный интервал, лет. | 8 |
| Межосевое растояние, мм. | 200/250 |
| Габаритные размеры | 320*180*224 |
| Ду, мм | 32 |